危险废物泄漏事故应急处置

演练方案

一、目的

当危险废物发生泄漏时，能够及时有效的组织人员进行施救处置，控制事故的蔓延，努力使事故损失降到最低。

二、演练地点及时间

地点：危废仓库门口        时间：2023年5月24日 15:30--16:00

三、参与人员任务安排

| 参与人员 | 演练职责任务 | 部门 |
| --- | --- | --- |
| 蔡清松、徐小宝 | 救援处置泄漏危废当班人员 | 塑胶涂装 |
| 高卫军、许麒 | 协助救援处置泄漏危废人员 | 环安课 |
| 周世景 | 现场应急指挥，指导救援处置 | 环安课 |
| 陈祥森 | 演练组织策划，记录救援演练情况，记录拍照 | 环安课 |
| 蔡义木、兰志明、余海、林天星 罗小庭、曾宪飞、林两成、胡双龙、侯彩莉 | 演练观模人员 | 金属涂装、模具厂 手样课、综合加工 资材部 |

- 演练事件场景设置

2023年5月24日15:33，涂装课后勤班人员蔡清松转移危险废物废油漆（装置规格25KG/桶、塑料材质桶），在进入危废仓库门口时，由于门口地面高起的围堰导致放置在平板车上的废油漆桶重心后移不稳，废油漆桶从平板车滑落至地面，其中一桶桶身破裂导致废油漆倾撒泄漏。蔡清松立即向当班组长徐小宝和危废仓库管理人员高卫军报告，废油漆泄漏突发事件。同时高卫军第一时间向环保负责人周世景报告危废泄漏事件，环保负责人到现场确认事件状况后，遂启动突发环境事件应急预案Ⅲ级应急响应，组织并指挥现场人员进行救援处置……

- 演练步骤及说明

| 时间 | 演练项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 15:30 | 1.演练前集合列队讲解 | 参演人员集中，演练组织部门再次讲解说明演练过程人员配合衔接事项，穿戴防护装备等注意事项。 |
| 15:35-15:35 | 2.危废泄漏信息传递报告 | （1）突发废油漆泄漏事件，危废转移人员蔡清松立即向当班组长徐小宝和危废仓库管理人员高卫军报告。 （2）危废仓库管理员高卫军第一时间向环保负责人周世景报告突发危废泄漏事件。 |
| 15:37 | 3.危废泄漏采取先期处置 | 当班组长徐小宝立即到达事发现场，对倒置破裂的废油漆桶采取扶正后用黑色PE袋装置的先期处置措施，控制废油漆泄漏。 |
| 15:40 | 4..环保负责人到达现场，研判事件状况 | 环保负责人到达现场研判泄漏的废油漆，通过涂装后勤组和危废仓库管理员当班人员力量处置，即可控制消除危害，遂启动组Ⅲ级应急响应。环保负责人分配所需使用应急物资，指挥人员处置清理泄漏的废油漆。 |
| 15:42-15:50 | 5.清理处置泄漏危废 | （1）处置人员（徐小宝、蔡清松、高卫军、许麒）穿戴好耐酸碱手套、围挡、长筒防护鞋 （2）利用铁锹，在废油漆泄漏处用消防砂围圈铺设，控制废油漆泄漏扩散面积，然后用废布块、吸附棉吸收围挡圈内的废油漆，吸附完后，再次用细砂铺撒泄漏区吸附。（最后，收集吸附物收入专用容器，交由相关方处置） |
| 15:50-15:55 | 6.应急终止，泄漏现场整理清洁 | 泄漏的废油漆被回收清理，确认泄漏现场不再有危险及隐患，现场应急指挥负责人宣布应急终止。处置人员对现场进行清洁整理和恢复。 |
| 15:55-16:00 | 7.演练效果评价和总结 | 评价总结演练是否达到要求，对演练过程的不足和问题提出相应的纠正和改进措施。 |
| 16:00 | 8.演练结束 | - |

- 演练准备救援物资/道具

- 危废废油漆空桶（25KG/桶）4个，平板车一部，塑胶涂装课协助准备；

2、耐酸碱手套4副、围挡4条、长筒防护鞋雨鞋4双、铁锹4把、若干袋装消防、大吸附棉若干条、2大个黑色PE袋，环安课负责准备。

- 演练注意事项

1、演练使用应急器材，演练组织部门提前准备好，泄漏危废废油漆用自来水替代；

2、参演人员不得携带火种进入演练区域；

3、为保证演练有序开展，演练观模人员不参与泄漏救援处置，认真观察学习应急救援处置流程步骤；

4、演练结束由环安课及时对应急物资维护复原或补充。

危险废物泄漏应急处置演练记录

华茂光学工业（厦门）有限公司/厦门华虹光学科技有限公司

危险废物泄漏应急处置演练考核与总结

| 序号 | 参训人 | 理论得分（50分） | 实践得分（50分） | 综合得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔡清松 | 45 | 46 | 91 |  |
| 2 | 徐小宝 | 46 | 47 | 93 |  |
| 3 | 高卫军 | 47 | 48 | 95 |  |
| 4 | 许麒 | 45 | 49 | 94 |  |
| 5 | 蔡义木 | 48 | 43 | 91 |  |
| 6 | 兰志明 | 46 | 45 | 91 |  |
| 7 | 侯彩莉 | 47 | 43 | 90 |  |
| 8 | 林天星 | 45 | 47 | 92 |  |
| 9 | 罗小庭 | 46 | 47 | 93 |  |
| 10 | 曾宪飞 | 44 | 45 | 89 |  |
| 11 | 林两成 | 45 | 46 | 91 |  |
| 12 | 胡双龙 | 45 | 45 | 90 |  |
| 演练效果与问题总结： 1、参与演练人员在应对突发环境事件危废泄漏，都能有较强意识和能力应对处置，并采用合理有效的处置步骤和措施，救援人员能够清楚职责和分工。 2、演练过程不足与问题点 （1）危废转移人员发现危废废油漆泄漏，报告事件不够及时［改进措施：向参演人员宣导突发事件发生需第一时间向上级主管报告］ （2）涂装后勤班当班组长接到危废泄漏报告事件，赶赴事件发生地采取的先期处置措施不够合适妥当［改进措施：向参演人员宣导采取泄漏的先期处置措施，控制时效因素，其影响泄漏源的切断与泄漏物污染程度］ （3）演练过程个别救援处置人员未佩戴防护物品，耐酸碱手套、防护靴，就开展救援处置［改进措施：向参演人员宣导开展救援必须事先穿戴好防护用品］ |

说明：本次演练按照企业编制的《突发环境事件应急预案》中，应急处置、应急终止等内容要求开展实施；对参加演练人员采取理论与实践相结合的方式进行考核，两项各设50分的考核分，理论考核采用现场提问方式，实践采用演练过程实操考核。

审核：                                              考评人：陈祥森

日期：2023.5.24

# Text boxes

演练前讲解

突发泄漏，向危废管理员/主管报告

救援人员采用消防沙对泄漏危废围堵，防止扩散

对泄漏物用吸附棉围堵

对泄漏物用吸附棉围堵

对泄漏物用吸附棉吸附

回收的消防沙等当作危废进入危废仓库